| Наименование | Размер, мм. | Цена, руб. | Площадь помещения MAX м2* | Разница температур входящего и выходящего воздуха в С° | Воздушный поток м3/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Коллектор отопления, модель: |
| SB-1 (H,V)** | 500*1500*60 | 23.800 | 40 | 19-29 | 90 |
| SB-2 (H,V)** | 1000*1000*60 | 28.000 | 50 | 22-30 | 100 |
| SB-3 (H,V)** | 500*2900*60 | 33.800 | 80 | 30-36 | 110 |
| SB-4 (H,V)** | 1000*1500*60 | 33.800 | 80 | 30-36 | 110 |
| SB-5 (H,V)** | 1000*2000*60 | 38.000 | 100 | От 35 | 140 |
| SB-6 (H,V)** | 1000*2900*60 | 49.800 | 150 | От 45 | 170 |
| Коллектор универсальный, модель: |
| SB-4VH + блок управления | 1000*1500*60 | 39.800 | 80 | 30-40 | До 120 |
| SB-5VH + блок управления | 1000*2000*60 | 56.000 | 100 | 35-53 | До 170 |
| SB-6VH + блок управления | 1000*2900*60 | 68.000 | 150 | 40-68 | До 220 |

Воздушно-солнечные коллекторы Solar-B-energy для обогрева и вентиляции помещения.

| Блок управления мощностью солнечного коллектора*** | 100*150*70 | 2.600 | Позволяет регулировать воздушный поток и температуру |
| --- | --- | --- | --- |

* Расчет максимальной площади приводится из соотношения замены всего объема воздуха за 2 часа.

** Комплектуются двумя наборами для монтажа на стену в режиме «улица-улица» или «улица-помещение».

*** Блок управления с возможностью регулировать количество и температуру выходящего воздуха. Полезно комплектовать данным регулятором коллекторы, используемые для теплиц и других помещений, где необходимо максимально сохранить высокую влажность и повысить температуру с умеренной заменой воздуха.

Принцип действия солнечных коллекторов

Преобразование лучевой энергии солнца в тепло. Солнечные лучи, попадая на поверхность коллектора, нагревают гелиоабсорбер, автоматически запускается вентилятор и холодный свежий воздух с улицы (модель SBV), либо остывший из помещения (модель SBH), проходя через гелиоабсорбер, нагревается и передается в помещение, вытесняя и замещая остывшую воздушную массу.

Предусмотрен терморегулятор, которым можно отключить солнечный коллектор по заданной температуре в помещении, когда не требуется вентиляция или прогрев.

Компания Solar-B Energy выпускает коллекторы трёх видов:

- SB V (режим улица/помещение) – обогревают и просушивают помещение. При помощи встроенного вентилятора, свежий уличный воздух проходит через фильтр, нагревается в солнечном коллекторе и нагретый поступает в помещение, вытесняя из помещения сырость, холод, старый воздух.

- SB H (режим помещение/помещение) - циркуляция и прогрев воздушных масс внутри помещения. При помощи встроенного вентилятора, остывший воздух из помещения проходя через фильтр отчищается, нагревается в солнечном коллекторе и нагретый поступает в помещение, вытесняя из помещения излишнюю влагу. В этом режиме достигается более сильный нагрев за счет того, что воздух в помещении имеет более высокую температуру, чем на улице.

- SB VH Универсальный, может использоваться в режиме SBV-улица/помещение и SBH-помещение/помещение. В комплекте поставляется блок управления, позволяет менять режим тогда, когда это необходимо, прямо из помещения, одним нажатием и позволяет регулировать мощность и температуру воздушного потока.